## Slide 1
Stedelijk Water in Beeld (SWIB)
Huidige methode en doorontwikkeling
11-6-2026 Lotta Holsteijn, lholsteijn@vallei-veluwe.nl

## Slide 2: Inhoud
Aanleiding en doel
Monitoring, beoordeling en rapportages
Hoe werken we samen?
Project: evaluatie & doorontwikkeling

## Slide 3: Waarom kijken we naar stedelijk water?
Het belang van water in de stad
Gezondheid mens
 wandelen, varen, recreëren
Biodiversiteit
 10 % van alle biodiversiteit afhankelijk van zoetwater
Economische meerwaarde
 vastgoed waarde, toerisme

## Slide 4: 1. Aanleiding en doel
Doelen
Gezonde watersystemen
Goede beleving
Minimumeisen: voldoen aan basiskwaliteit (d.w.z. geen: blauwalg, botulisme, vissterfte, stank, vuil)
Draagt bij aan: Doelen Overig Water (KRW) en biodiversiteit

## Slide 5: Samengevat: wat is SWIB?
  Samenwerkingsproces van WVV en deelnemende gemeentes met als doel de ecologie en beleving van stedelijk water te vergroten.
  Ambitiebeelden voor oever en water worden gezamenlijk bepaald.
  Proces bestaat sinds 2014

## Slide 6: 2. Monitoring, beoordeling en rapportage
Fysisch-chemische monitoring  representatieve plekken
Nutriënten
Metalen
Algemene watersysteemkenmerken
Ecologische monitoring  alle watergangen in stedelijk gebied
Vegetatiekenmerken oever en water
Soorten & bedekkingen
Beoordeling
Fysisch-chemische waterkwaliteit toetsen aan normen
EBEOstad beoordeling ecologie & beleving
Toekennen kwaliteitsbeelden

## Slide 7: Kwaliteitsbeelden: Waterbeelden

## Slide 8: Kwaliteitsbeelden: Oeverebeelden

## Slide 9: Resultaten – factsheet rapportage nieuw vanaf 2025!

## Slide 10: Resultaten – factsheet rapportage nieuw vanaf 2025!

## Slide 11: Resultaten – GIS website
Water in de wijk (kwaliteitsbeelden)

## Slide 12: Schat aan informatie
NDFF
Waterkwali-teitsportaal
plantensoorten
Exoten/ plaagsoorten
Verdacht blauwalg
Alg. kenmerken water
Fysisch-chemische waterkwaliteit
Landelijke data-opslag systemen
Status planning baggeren/ beschoeiingen
Inzicht in knelpunten en mog. kansen

## Slide 13: 3. Hoe werken we samen?
Jaar 1
Chemische monitoring
Jaar 2 ecolog. mon. (Ecoscans)
Jaar 3 SWIB-ronde
Jaar 4 t/m 6(8) uitvoeren maatregelen
Cyclische aanpak
Monitoring, jaar 1 & 2
Vaststellen huidige toestand waterkwaliteit
Vaststellen kwaliteit oevers
SWIB ronde, Jaar 3
Toekennen ambitiebeelden;
evalueren maatregelen en ambitiebeelden;
afstemmen maatregelen
Uitvoeren maatregelen, Jaar 4, 5 en 6

## Slide 14: Planning Ecoscan monitoring

## Slide 15: Investering
In beeld brengen kwaliteit van oevers én water als samenhangend systeem
Kwaliteit van stedelijk water waarborgen door samen op te trekken
Onderzoek fysisch-chemische waterkwaliteit betaald door waterschap
Kostenverdeling ecoscan onderzoek op basis van verdeelsleutel, ABC-watergangen
Investering maatregelen afhankelijk van type

## Slide 16: 4. Evaluatie en doorontwikkeling
Contactmoment gemeente en waterschap
Schat aan meetgegevens
Monitoringsresultaten goed ontsloten dmv factsheets
Afgesproken maatregelen blijven vrijblijvend
Weinig concrete maatregelen
Geen geformaliseerde samenwerkingsovereenkomst  inefficiëntie  meerjarige afspraken/ overkoepelende samenwerkingsovereenkomst?
Kans betere integratie met thema’s KRW, klimaatadaptatie, biodiversiteit…
Knelpunten & Kansen

## Slide 17: Eerste stap: inhoudelijke evaluatie
Eerste stap: inhoudelijke evaluatie
Inventarisatie ambities en doelen verschillende beleidsterreinen
Stedelijk water
Doelen overig water (KRW)
UVP biodi-versiteit
Waterke-ten
Klimaat-adaptatie
NBW toetsing
Water-kwaliteits-spoor ~2000
Stedelijk Water in Beeld (SWIB)
2014
ambitiebeelden (ecologie/ beleving)
Doelen ecologie/ chemie??
Doelen voor stedelijk?
Doel ecologie/ chemie?
Doel in kaart brengen kwetsbaarheden
Doel wateren voldoen aan bepaalde buien (T=100)
Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo - 1970)
DOW verwijst naar SWIB

## Slide 18: Uitnodiging mee te denken
Interne evaluatie verschillende beleidsterreinen t.o.v. SWIB
Graag interviews met enkele gemeentes over SWIB evaluatie
  Wie denkt graag mee?

## Slide 19: Alles helder?