## Slide 1: Toepassingen Regionaal Grondwatermodel
Marijn van Dijk – Assets4water – 11 Juni 2026

## Slide 2: Inhoudsopgave
Waarom het Regionale Grondwatermodel?
Afkoppelscenario’s Soest
Verwerking tot infiltratiekansenkaart
Ruimte voor vragen/discussie
1. Omvang Regiomodel met landgebruik klassekaart met uitsnede van het deelmodel voor Soest

## Slide 3: Het Stedelijk Grondwatermodel
Waarom een regionaal grondwatermodel als Azure (Vallei & Veluwe) al bestaat?
  Azure is een grofmazig model (veelal 250x250 meter)
  Gemaakt voor het hele stroomgebied van het Waterschap
  Stedelijke gebieden zijn hierin een “grijs” gebied met ontbrekende processen
Schematische tekening van Stedelijk gebied op basis van Azure
Schematische tekening van Stedelijk gebied na toevoeging specialistische kennis in ABS

## Slide 4: Toevoegingen Stedelijk Grondwatermodel
Toegevoegde stedelijke processen:
  Proces 1: Ondergrond stedelijk gebied – Antropogene ophooglaag en barrières (damwanden, kelders)
  Proces 2: Riolering, drainage en infiltratievoorzieningen
  Proces 3: Grondwateraanvulling Stedelijk Gebied – Landgebruik kaarten en koppeling MetaSWAP
  Proces 4: Stedelijk oppervlaktewater
1. Ophooglaag in het model
2. Riolering in het model
3. Landgebruik in detail tbv MetaSWAP

## Slide 5: Methode Case Studie Soest - Afkoppelpotentie
Aanleiding tot deze vraag
Fase 1: Inzicht krijgen in functioneren grondwatersysteem
  Extra meteo data 2021-2024 t.b.v. natte winter 23/24
  Gevoeligheid grondwatersysteem voor afkoppelen
  Referentiescenario met GHG/GLG en verschilkaarten
Fase 2: Inzicht krijgen in afkoppelpotentie in Soest
  Voorwaarde voor afkoppelen -> GHG dieper dan 1.0/1.5/2.0/2.5 of 3.0 m
  Definitie Overlast: GHG is <70 cm EN afkoppelen laat GHG >5 cm stijgen.
  Zomer scenario’s 2018 om effecten infiltratie op droogte te begrijpen

## Slide 6: Belangrijke kanttekeningen
1. Alle resultaten zijn modelscenario’s en niet de exacte werkelijkheid
2. Door lokale verschillen of ontbrekende processen kan de theorie op lokale schaal anders uitpakken dan de werkelijke toekomstige effecten
3. Dit model is op 50x50 meter resolutie doorgerekend en kan dus op perceelschaal afwijken van de werkelijkheid

## Slide 7: Berekende GHG
Gemiddelde Hoogste Grondwaterstand over periode 2021 – 2024
Tijdstappen van 3 dagen
50x50 meter rekencellen
Soester Stuwwal en Utrechtse Heuvelrug -> zeer diep grondwater
Laagte van Peijnenburg en Eempolder -> ondiep grondwater

## Slide 8: Referentie infiltratie en selectief afkoppelen
Altijd Afkoppelen
Verschillende mogelijkheden voor stedelijke infiltratiecapaciteit:
Lichtblauw = lage infiltratiecapaciteit
Blauw = hoge infiltratiecapaciteit
Bruin = afgekoppeld gebied in scenario
Doel: balans tussen weinig overlast en ook veel locaties voor infiltratie
GHG > 1.5 m
Referentie
GHG > 2.0 m
GHG > 2.5 m
GHG > 3.0 m

## Slide 9: Referentie infiltratie en selectief afkoppelen
Verschillende mogelijkheden voor stedelijke infiltratiecapaciteit:
Lichtblauw = lage infiltratiecapaciteit
Blauw = hoge infiltratiecapaciteit
Bruin = afgekoppeld gebied in scenario
Doel: balans tussen weinig overlast en ook veel locaties voor infiltratie
Referentie
GHG > 2.0 m

## Slide 10: Nat scenario: selectief afkoppelen (GHG>2.0m)
1. Toename GHG (meer dan 5 cm) t.o.v. referentie
2. Potentiële overlastlocaties door afkoppelen

## Slide 11: Infiltratiekansenkaart
Drie kaartlagen voor intern gebruik bij ontwikkelingen in Soest:
Afkoppelpotentie (overal met GHG > 2,0 meter onder maaiveld)
Potentieel verontreinigde locaties
Prioriteit vanuit rioolcapaciteit
Kaarten zichtbaar op intern beschikbare Onemap, niet openbaar

## Slide 12: Verontreinigingscontouren
Openbare gegevens van ODU verzameld
Classificatie op basis van:
Onderzochte vervuilingslocaties
Historische verdachte locaties
Gesaneerde locaties
Op Onemap een interactieve weergave met per locatie meer informatie over verontreiniging

## Slide 13
Prioriteit Riolering

## Slide 14
Gebruiksgemak: voorbeeld Amersfoort
Deelmodel voor Amersfoort afgeleiden (ook 50x50 meter) en daarin een statische situatie doorgerekend inclusief vergelijking met peilbuis gegevens.
Relatief grote schaal nog (hele gemeente), kan ook op wijkniveau!

## Slide 15: Vragen?
1. Kaart met GLG in 2016-2019
1. Kaart met GHG in 2021-2024

## Slide 16: Doorsnede Lokale Model
Fijn Zand
Eemklei
Laag 11, diep zandig grondwaterpakket van de analyse
Formatie Drenthe kleilaag
Stuwwal Soest
Fijn Zand
Fijn Zand
Erg Grof Zand

## Slide 17: Droog scenario: GLG analyse 2017-2019
1. Freatische GLG toename (>2 cm) 2. Diepe GLG toename (>2 cm)
LET OP: deze legenda geeft blauwe kleuren vanaf 2 cm verschil Totale effect is 2 – 15 cm toename.
Ondiep grondwater heeft meer lokale variatie.
Grondwaterstijging is groter in de winter -> watersysteem zit vol.
Lange termijn effect van winterse grondwateraanvulling in droge zomers is nog onbekend.

## Slide 18: Tijdserie Analyse droge zomer 2018
Kwel in polder en infiltratie op stuwwal
Grillig verloop in polder, weinig invloed afkoppelen
De Engh reageert langzamer en alleen patroon van de seizoenen

## Slide 19: Tijdserie Analyse droge zomer 2018
Overhees krijgt door afkoppelen een grilliger patroon, GW komt te ondiep
Met Smitsveen vooral in de winter sterke toename, maar ook droogtemitigatie
Soesterberg heeft een sterk vertraagd effect, maar afkoppelen leidt tot minder diepe en lange grondwatertekorten